## Slide 1: Cartographie et localisation simultanées: Filtrage de Kalman

## Slide 2: Problème: SLAM
Cartographie et localisation simultanées (SLAM: Simultaneous Localization and mapping)
  Estimation de la position du robot et de celles de points d’intérêts en temps réel
  Informations: odométrie & distances aux points d’intérêts (=amers)

## Slide 3: Problème: SLAM - Simplification
On considère les positions en 2D. On cherche:
  Position absolue du robot
  Positions absolues d’un nombre inconnu d’amers
  Incertitudes sur la position du robot et des amers
On dispose d’à chaque instant:
  Odométrie: mesure du déplacement relatif du robot
  Positions relatives d’amers proches du robot

## Slide 4: Principe de l’algorithme
  4 étapes :
  Estimer la position du robot après déplacement
  Chercher des points de repères visibles (amers)
  Estimer leur position relative après déplacement
  Corriger la position du robot en minimisant l’erreur d’estimation en position des amers

## Slide 5
Gain de Kalman K
Minimise l’erreur d’estimation en position des amers au sens des moindres carrés

## Slide 6: Implémentation
Approche fonctionnelle
Approche incrémentale

## Slide 7: Fonctions de l’algorithme
Association des amers mesurés aux amers connus
Calculer la distance de Mahalanobis entre le point mesuré et tous les amers connus
Si la plus petite de ces distances est inférieure à un seuil, procéder à l’association
Prédiction observation
Prédiction état
Correction de la position des amers connus et du robot
Covariance d’une matrice quelconque
Passer une liste de positions relatives en absolu
Ajout des nouveaux amers aux amers existants
Lire les positions mesurées dans le fichier
Dessiner le plateau et afficher le robot et les amers
Filtre de Kalman avec tout amers connus en tout temps
Filtre de Kalman avec association d’amers
Fonctions utilitaires
Simulateur
Génération de bruit gaussien sur une trajectoire prédéfinie.
Placer les amers aléatoirement autour du parcours
Ecriture, puis exécution de l’algorithme sur le résultat

## Slide 8: Observation complète: tout amers en tout temps

## Slide 9: Observation partielle avec association d’amers

## Slide 10: Simulateur: génération d’un chemin bruité avec amers aléatoires puis application du programme

## Slide 11: Reconstruction d’images